## Slide 1
Микроархитектурные методы повышения
производительности микроконтроллерных
RISC-V ядер
Лешуков Я.А.
гр. 4941104/50601

## Slide 2
Цель проекта и актуальность
Цель
Разработать алгоритм оценки прироста производительности при внедрении суперскалярности в RISC-V MCU процессорное ядро
Определить оптимальные конфигурации суперскалярности
Актуальность
Экосистема RISC-V активно растёт, но MCU-ядра остаются скалярными
ARM и MIPS уже применяют суперскалярность в MCU-сегменте

## Slide 3
Научная новизна
Научная новизна проекта состоит в том, что в его рамках впервые предлагается алгоритм оценки прироста производительности суперскалярных RISC-V ядер, ориентированный на MCU-класс. Относительно RISC-V микроконтроллерных ядер в научной литературе аналогичные алгоритмы не представлены.

## Slide 4
Состав команды
Лешуков Ярослав Александрович – руководитель проекта
Задачи:
Оформление отчётов
Написание RTL-кода
Разработка программной части
Логический синтез

## Slide 5
Инфраструктура управления проектом
Система контроля версий: GitHub
Крупнейшее мировое сообщество разработчиков
GitHub Actions, широкая экосистема интеграций
Бесплатный доступ для учебных проектов
Облачный хостинг без собственной инфраструктуры
Инструмент: Git Bash
Полный доступ ко всем командам Git
Поддержка автоматизации (bash-скрипты)
Не требует дополнительного ПО

## Slide 6
Календарный план работ
№ | Этап | Срок | Выполнено | Причина несоблюдения сроков
1 | Теоретическая модель | 20.02.2026 | 20.02.2026 | -
2 | RTL-часть | 10.04.2026 | 24.04.2026 | Нет веской причины
3 | Программная часть | 15.04.2026 | 24.04.2026 | Нет веской причины
4 | Замеры производительности | 21.04.2026 | 24.04.2026 | Нет веской причины
5 | Синтез и оценка площади | 30.04.2026 | 24.04.2026 | -
6 | Оформление результатов | 11.05.2026 | 18.05.2026 | Нет веской причины

## Slide 7
Показатели технического уровня
CVA6 (ETH Zurich): скалярный, 6-стадийный конвейер
BOOM (Berkeley): 2-wide / 4-wide OoO, IPC 2.1 на SPEC — выходит из класса MCU
MCU-класс (SiFive E-series, PicoRV32, VexRiscv, NEORV32): все ядра скалярные
Вывод: систематическая оценка суперскалярности для MCU-класса RISC-V не проработана

## Slide 8
Тенденции развития объекта исследований
Переход от скалярных к суперскалярным конфигурациям как оптимальному компромиссу для MCU
Рост интереса к аналитическим методам оценки производительности без полной RTL-реализации
ARM Cortex-M начинают применять суперскалярные расширения — конкурентное давление на RISC-V

## Slide 9
Аналоги и прототип
Патент | Описание | Статус
EP0638183A1 | Отмена инструкций в суперскалярном микропроцессоре | Аналог
CN114780149B | Планирование зависимостей для OoO-суперскалярного процессора | Аналог
JP2004171248A | Реализация процессора с разделением потока управления | Аналог
US5764943A | Схема данных для ядра с несколькими конвейерами | Аналог
US6092184A | Параллельная обработка конвейерных инструкций с регистровыми зависимостями | Прототип

## Slide 10
Конференции по теме проекта
Конференция | Уровень | Индексация
IEEE ISCAS | Международная | Scopus, WoS
IEEE ICCD | Международная | Scopus, WoS
DATE | Международная (Европа) | Scopus, WoS
IEEE/ACM MICRO | Международная | Scopus, WoS
ISCA | Международная | Scopus, WoS
RISC-V Summit | Международная | Scopus (изб.), IEEE Xplore
ITNT (Самара) | Международная | Scopus
ПаВТ | Всероссийская | РИНЦ, ВАК
IEEE NorCAS | Международная | Scopus, IEEE Xplore

## Slide 11
Конкурсы и гранты по теме проекта
Программа | Тип | Размер
Студенческий стартап (FASIE) | Индивидуальная | 1 000 000 руб
УМНИК (Фонд содействия инновациям) | Индивидуальная | 500 000 руб
Стипендии им. Ж.И. Алфёрова | Индивидуальная | 20 000 руб/мес
IEEE SSCS Predoctoral Achievement Award | Индивидуальная | $2 000
РНФ | Групповая (4–10 чел.) | 4–7 млн руб/год
Конкурс «Интеллект» (СПбПУ) | Индивидуальная | до 150 000 руб

## Slide 12
Научная составляющая: модель расчёта
Расчёт зависимостей между инструкциями в RTL
Передача данных о зависимостях и используемых функциональных юнитах в модуль генерации трассы
Проверка неправильных предсказаний ветвлений в модуле генерации трассы
Расчёт возможного повышения производительности на основе трассы
Три сценария: пессимистичный, умеренно оптимистичный, оптимистичный

## Slide 13
Пессимистичный сценарий
 | Прирост за счёт одновременной фиксации окончания исполнения инструкций в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Coremark |  |  |  |  |  |  |  | Dhrystone |  |  |  |  |  |  | 
 | hiperf |  |  |  | hifreq |  |  |  | hiperf |  |  |  | hifreq |  |  | 
 | rv32 |  | rv64 |  | rv32 |  | rv64 |  | rv32 |  | rv64 |  | rv32 |  | rv64 | 
ways | 1_fu's | x_fu's | 1_fu's | x_fu's | 1_fu's | x_fu's | 1_fu's | x_fu's | 1_fu's | x_fu's | 1_fu's | x_fu's | 1_fu's | x_fu's | 1_fu's | x_fu's
2 | 3,8 | 13,4 | 3,98 | 15,69 | 2,07 | 8,54 | 2,25 | 9,29 | 0,65 | 9,87 | 0,73 | 10,44 | 2,46 | 8,46 | 2,39 | 8,66
3 | 3,43 | 19,83 | 4,28 | 24,25 | 2,17 | 11,88 | 2,36 | 13,8 | 0,1 | 11,89 | 0,06 | 15,71 | 2,08 | 9,45 | 1,93 | 11,34
4 | 3,43 | 17,61 | 4,28 | 22,6 | 2,17 | 10,48 | 2,35 | 12,73 | 0,1 | 12,31 | 0,06 | 16,31 | 2,08 | 9,73 | 1,93 | 11,75
– наибольший показатель среди hiperf/hifreq
1_fu’s – прирост без дублирования функциональных юнитов
x_fu’s – количество BALU/ALU/BMU равно количеству way’ев
13

## Slide 14
Умеренно оптимистичный сценарий
 | Прирост за счёт одновременной выдачи инструкций в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Coremark |  |  |  |  |  |  |  | Dhrystone |  |  |  |  |  |  | 
 | hiperf |  |  |  | hifreq |  |  |  | hiperf |  |  |  | hifreq |  |  | 
 | rv32 |  | rv64 |  | rv32 |  | rv64 |  | rv32 |  | rv64 |  | rv32 |  | rv64 | 
ways | 1_fu's | x_fu's | 1_fu's | x_fu's | 1_fu's | x_fu's | 1_fu's | x_fu's | 1_fu's | x_fu's | 1_fu's | x_fu's | 1_fu's | x_fu's | 1_fu's | x_fu's
2 | 19,55 | 32,61 | 18,13 | 31,44 | 11,83 | 19,72 | 10,38 | 17,97 | 15,86 | 24,71 | 16,32 | 26,13 | 10,95 | 17,06 | 11,3 | 18,09
3 | 20,08 | 39,15 | 18,39 | 37,48 | 12,14 | 23,71 | 10,52 | 21,45 | 16,42 | 31,78 | 17,02 | 33,2 | 11,34 | 21,94 | 11,78 | 22,97
4 | 20,09 | 41,07 | 18,39 | 38,39 | 12,14 | 24,86 | 10,52 | 21,96 | 16,42 | 32,15 | 17,02 | 33,33 | 11,34 | 22,2 | 11,78 | 23,06
– наибольший показатель среди hiperf/hifreq
1_fu’s – прирост без дублирования функциональных юнитов
x_fu’s – количество BALU/ALU/BMU равно количеству way’ев

## Slide 15
Прирост производительности: оптимистичный сценарий
 | Общий прирост в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Coremark |  |  |  |  |  |  |  | Dhrystone |  |  |  |  |  |  | 
 | hiperf |  |  |  | hifreq |  |  |  | hiperf |  |  |  | hifreq |  |  | 
 | rv32 |  | rv64 |  | rv32 |  | rv64 |  | rv32 |  | rv64 |  | rv32 |  | rv64 | 
ways | 1_fu's | x_fu's | 1_fu's | x_fu's | 1_fu's | x_fu's | 1_fu's | x_fu's | 1_fu's | x_fu's | 1_fu's | x_fu's | 1_fu's | x_fu's | 1_fu's | x_fu's
2 | 23,35 | 46,01 | 22,11 | 47,14 | 13,09 | 28,27 | 12,63 | 27,26 | 16,51 | 34,58 | 17,05 | 36,57 | 13,41 | 25,52 | 13,69 | 26,74
3 | 23,51 | 58,98 | 22,67 | 61,73 | 14,3 | 35,58 | 12,88 | 35,25 | 16,52 | 43,67 | 17,08 | 48,91 | 13,42 | 31,38 | 13,71 | 34,31
4 | 23,52 | 58,68 | 22,67 | 60,98 | 14,3 | 35,34 | 12,87 | 34,69 | 16,52 | 44,46 | 17,08 | 49,64 | 13,42 | 31,93 | 13,71 | 34,81
– наибольший показатель среди hiperf/hifreq
1_fu’s – прирост без дублирования функциональных юнитов
x_fu’s – количество BALU/ALU/BMU равно количеству way’ев

## Slide 16
Используемость ALU, %
 | Процент используемости ALU двумя way'ями |  |  |  |  |  |  | 
 | Coremark |  |  |  | Dhrystone |  |  | 
 | hiperf |  | hifreq |  | hiperf |  | hifreq | 
№FU | rv32 | rv64 | rv32 | rv64 | rv32 | rv64 | rv32 | rv64
1 | 84,2 | 84,8 | 84,2 | 84,9 | 80,7 | 84,1 | 80,7 | 84,1
2 | 15,8 | 15,2 | 15,8 | 15,1 | 19,3 | 15,9 | 19,3 | 15,9
 | Процент используемости ALU тремя way'ями |  |  |  |  |  |  | 
 | Coremark |  |  |  | Dhrystone |  |  | 
 | hiperf |  | hifreq |  | hiperf |  | hifreq | 
№FU | rv32 | rv64 | rv32 | rv64 | rv32 | rv64 | rv32 | rv64
1 | 75,4 | 71,1 | 75,4 | 71,1 | 71,6 | 70,2 | 71,6 | 70,2
2 | 23,6 | 28,2 | 23,5 | 28,2 | 28,3 | 29,7 | 28,2 | 29,7
3 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1
 | Процент используемости ALU четырьмя way'ями |  |  |  |  |  |  | 
 | Coremark |  |  |  | Dhrystone |  |  | 
 | hiperf |  | hifreq |  | hiperf |  | hifreq | 
№FU | rv32 | rv64 | rv32 | rv64 | rv32 | rv64 | rv32 | rv64
1 | 71,5 | 69,8 | 71,3 | 69,7 | 69,2 | 69,8 | 69,1 | 69,8
2 | 24 | 28,9 | 24,1 | 29 | 26,9 | 27,9 | 26,9 | 27,9
3 | 4,4 | 1,2 | 4,5 | 1,2 | 3,9 | 2,3 | 3,9 | 2,3
4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0

## Slide 17
Используемость BALU, %
 | Процент используемости BALU двумя way'ями |  |  |  |  |  |  | 
 | Coremark |  |  |  | Dhrystone |  |  | 
 | hiperf |  | hifreq |  | hiperf |  | hifreq | 
№FU | rv32 | rv64 | rv32 | rv64 | rv32 | rv64 | rv32 | rv64
1 | 95,3 | 95,9 | 95,3 | 96 | 77,5 | 84,8 | 77,5 | 84,8
2 | 4,7 | 4,1 | 4,7 | 4 | 22,5 | 15,2 | 22,5 | 15,2
 | Процент используемости BALU тремя way'ями |  |  |  |  |  |  | 
 | Coremark |  |  |  | Dhrystone |  |  | 
 | hiperf |  | hifreq |  | hiperf |  | hifreq | 
№FU | rv32 | rv64 | rv32 | rv64 | rv32 | rv64 | rv32 | rv64
1 | 93 | 95 | 92,8 | 94,9 | 73,3 | 79,6 | 73,3 | 79,6
2 | 6,7 | 4,9 | 7 | 5 | 26,7 | 20,4 | 26,7 | 20,4
3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Процент используемости BALU четырьмя way'ями |  |  |  |  |  |  | 
 | Coremark |  |  |  | Dhrystone |  |  | 
 | hiperf |  | hifreq |  | hiperf |  | hifreq | 
№FU | rv32 | rv64 | rv32 | rv64 | rv32 | rv64 | rv32 | rv64
1 | 92,4 | 94 | 92,4 | 94,1 | 64,9 | 69,6 | 64,9 | 69,5
2 | 7,4 | 5,9 | 7,4 | 5,8 | 35 | 30,4 | 35 | 30,4
3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 18
Площадь (cell area, 100 MHz)
 | Площадь модулей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | BALU | ALU | BMU | FPU | MU | MMU | Конвейер |  | TCM | L1D | L1I | L2
 | Процент от площади конвейера |  |  |  |  |  |  | Процент от площади кластера |  |  |  | 
 | 0,70 | 0,63 | 1,96 | 6,76 | 5,61 | 18,10 | 100,00 | 5,12 | 9,19 | 3,97 | 3,71 | 78,02

## Slide 19
Спасибо за внимание